1.	OBJETIVO

Orientar os integrantes da EOR dos terminais da ABTL quanto às ações necessárias no atendimento a acidentes envolvendo liberação de gases, vapores e produtos que flutuam e evaporam imediatamente/rapidamente (Grupo C1).

2.	APLICAÇÃO

Aplica-se a liberação de gases, vapores e produtos que flutuam e evaporam imediatamente/rapidamente que atinjam a área de influência de 30 quilômetros dos terminais (Anexo IV).

3.	DOCUMENTOS REFERENCIADOS

- POR-02 – Derrames de produtos sobrenadantes (C2);

- POR-03 – Derrames de produtos solúveis: evaporam rapidamente, dissolvem ou solubilizam na água (C3);

- POR-04 – Derrames de produtos mais densos (C4); e

- POR-05 – Derrames de produtos perigosos em ambientes terrestres; e

- PIE - Plano Integrado de Emergência.

4.	DEFINIÇÕES E SIGLAS

ABTL – Associação Brasileira de Terminais de Líquidos;

EOR – Estrutura Organizacional de Resposta;

EPI – Equipamento de Proteção Individual;

FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos;

PCDM – Plano de Contingência para Derrames de Produtos Químicos no Mar

PCDT – Plano de Contingência para Vazamentos de Produtos Químicos em Terra

PIE – Plano Integrado de Emergência; e

POR – Procedimento Operacional de Resposta.

5.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 5.1		Cuidados de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Durante o atendimento à emergência as normas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente devem ser cumpridas. É obrigatório o uso de EPIs pelos integrantes da EOR e demais colaboradores envolvidos. A inobservância no cumprimento deste item é considerada falta grave. A obrigatoriedade no uso destes recursos se faz necessário para evitar acidentes pessoais, preservando assim a segurança dos colaboradores.

Devem ser observados ainda os seguintes requisitos:

- Certificar-se das perfeitas condições de uso dos EPIs, antes do início das atividades;

- Não correr para executar as tarefas;

- Não atuar isoladamente;

- Providenciar imediatamente a Ficha de Emergência ou FISPQ, antes de adotar as ações de combate;

- Evitar contato direto com o produto;

- Evitar adentrar espaços confinados se não tiver treinamento e recursos para tal atividade;

- Comunicar o deslocamento, local de destino e horário aos líderes de equipes e Grupo de Apoio;

- Isolar as áreas afetadas;

- Verificar as condições meteorológicas e dos corpos d’água antes; e

- Estar sempre atento à circulação de veículos terrestres.

## 5.2	Cuidados Ambientais

Os procedimentos emergenciais, quando ocorridos sobre uma determinada área que conserva suas características naturais, podem causar impactos adicionais àqueles produzidos pelo produto perigoso liberado. É importante, para se evitar impactos adicionais, que alguns cuidados especiais sejam observados nas ações emergenciais desenvolvidas nestas áreas, tais como:

- Evitar pisoteio em manguezais;

- Promover poda seletiva de vegetação, quando necessária, sob orientação do órgão ambiental competente;

- Evitar a aplicação de jateamento de alta pressão em ecossistemas frágeis;

- Evitar veículos pesados em ambientes não consolidados;

- Remover ao máximo os produtos vazados;

- Remover o solo contaminado apenas superficialmente; e

- Evitar adicionar no ambiente qualquer produto químico com o objetivo de neutralização, diluição ou dissolução do contaminante.

6.	FLUXOGRAMA

A Figura 6.1 apresenta o fluxograma com o desencadeamento das ações de atendimento a emergência. Estas ações estão descritas nos itens a seguir.

## Figura 6.1 – Fluxograma de Ações

7.	AÇÕES

As ações de resposta são desenvolvidas pelos integrantes da EOR com base nas características do cenário acidental. As diretrizes elencadas a seguir são consideradas como as mínimas necessárias à mitigação dos impactos, todavia outras medidas poderão ser adotadas a critério da Coordenação de Campo, Coordenação Geral e autoridades públicas.

Na Tabela 7.1 são apresentadas as ações de resposta que devem ser adotadas durante a emergência e os responsáveis pelo seu desenvolvimento, já a Tabela 7.2 apresenta a ações pós-emergenciais.

| Tabela 7.1 – Ações de Resposta Emergencial |
| --- |
| Ação | Responsável | Passo |
| Acionamento do PCDT |
| Receber a informações de ocorrência de um vazamento que tenha atingido ou possa atingir a área de influência de 30km dos terminais da ABTL; Acionar o respectivo terminal da ABTL via rádio ou telefone; e Informar sobre localidade, acessos, porte inicial do vazamento, origem, áreas afetadas e existência de vítimas. | Equipe da Base de Emergência | 1 |
| Receber as informações e preencher o formulário para registro de ocorrência; Acionar a Coordenação de Campo; e Deslocar equipe de avaliação para o local do acidente. | Equipe da Base de Emergência | 2 |
| Avaliação Preliminar |
| Identificar o produto derramado em corpo d’água (se aplicável); Correlacionar o produto vazado com o produto de referência e identificar o método geral de combate (Anexo II); Seguir as recomendações do Procedimento Operacional de Resposta; Estimar o volume vazado, tempo de vazamento e distância provável percorrida pela mancha de produto; Observar as características do local: corpo d’água, vegetação, áreas habitadas, etc.; Efetuar vistoria ao longo do corpo d’água para identificar as áreas afetadas; e Prestar ações iniciais de socorro às vítimas. | Equipe da Base de Emergência | 3 |
| Restrição de Áreas |
| Isolar preliminarmente as áreas afetadas; Identificar e eliminar as fontes de ignição, se possível; e Evitar a aproximação de pessoas alheias às ações de resposta. | Equipe da Base de Emergência | 4 |
| Acionamento das Equipes |
| Efetuar o acionamento da EOR do PCDT conforme o fluxograma (Anexo V); Registrar todas as informações da equipe de avaliação; Providenciar socorro às vítimas (Resgate e/ou SAMU); Acionar a Base de Emergência; e Realizar a interface das equipes de campo com os Gestor do Terminal | Equipe da Base de Emergência | 5 |
| Deslocamento de Recursos |
| Efetuar o deslocamento de recursos materiais para contenção dos produtos vazados a partir da Base de Emergência e/ou Posto Avançado mais próximo. | Equipe da Base de Emergência | 6 |
| Dirigir-se ao local do acidente e estabelecer o Posto de Comando; Determinar ao Operador da Base ou Terminal o acionamento da Coordenação Geral; e Determinar ao Operador da Base ou Terminal a comunicação do evento às autoridades públicas. | Coordenação de campo | 7 |

| Tabela 7.1 – Ações de Resposta Emergencial |
| --- |
| Ação | Responsável | Passo |
| Controle do Vazamento |
| Consultar o Procedimento Operacional de Resposta no Anexo VII; Avaliar os riscos no ponto do vazamento; e Cessar a fonte de vazamento. | Equipe da Base de Emergência | 9 |
| Monitoração |
| Gases e vapores Monitorar os gases e vapores inflamáveis, em campo, com equipamentos portáteis (explosímetros) para detecção dos índices de inflamabilidade presentes nos ambientes afetados e orientação das áreas a serem isoladas e/ou evacuadas; Utilizar outros monitores específicos para medições em campo de concentrações específicas e também para estimativas qualitativas de diferenciadas classes de gases ou vapores (fotoionizador, potenciômetro, entre outros.); Priorizar monitoração de áreas habitadas ou onde haja circulação de pessoas; Realizar monitoramento terrestre visando orientar as ações de combate; e Manter o procedimento de monitoração durante toda a emergência para avaliar quaisquer alterações nas concentrações e deslocamentos de plumas. | Equipe da Base de Emergência | 10 |
| Gestão da Emergência |
| Recepcionar e repassar informações às autoridades públicas no Posto de Comando; Decidir ações e definir recursos com base nas informações do Líder de Campo e ouvidas as autoridades públicas; Designar responsável pelo controle logístico das operações (frentes de trabalho, equipes, recursos materiais e infra-estrutura de apoio); Definir responsável pela assistência às comunidades afetadas; Repassar informações ao Gestor do Terminal envolvido; e Acionar a Assessoria de Comunicação da ABTL e Jurídica, quando necessário. | Coordenação de Campo | 11 |
| Logística |
| Prover recursos de apoio (comunicação, alimentação, etc.); Deslocar e controlar o envio de recursos às frentes de trabalho; Controlar o consumo de materiais para definir necessidade de reposição; Contabilizar custos operacionais; e Prover veículos para deslocamento de equipes. | Equipe da Base de Emergência | 12 |
| Proteção de Áreas |
| Líquidos que evaporam rapidamente Instalar barreiras de contenção para proteção das áreas prioritárias; Orientar as comunidades quanto ao risco do produto e acionar a Defesa Civil para eventual evacuação das áreas sob risco; e Solicitar aos representantes da Defesa Civil que informe sobre a necessidade de suspensão de qualquer uso dos recursos hídricos nas áreas afetadas efetiva ou potencialmente. | Coordenação de campo (Líder de campo) | 13 |
| Controle da Dispersão do Produto Vazado |
| Gases e vapores Isolar a área com base no monitoramento dos índices de inflamabilidade; Eliminar todas as fontes de ignição dentro da área isolada; e Abater a nuvem de vapor inflamável com neblina d’água, caso pertinente. | Equipe da Base de Emergência | 14 |

| Tabela 7.1 – Ações de Resposta Emergencial |
| --- |
| Ação | Responsável | Passo |
| Controle da Dispersão do Produto Vazado |
| Líquidos que evaporam rapidamente Adotar os procedimentos de segurança anteriores; Instalar barreiras de contenção no sentido da corrente, alinhadas com a mancha do produto; Avaliar a necessidade de aplicação de espuma sobre poças ou lâmina do produto contido em barreira de contenção para abafamento dos vapores inflamáveis; Deslocar a mancha com jateamento de água em direção à barreira, de forma a retirar o produto da área das margens. Solicitar a Equipe da Base de Emergência, nova monitoração dos índices de inflamabilidade nesta nova condição de contenção do produto, tanto no ponto de origem, como na barreira; e Recolher o produto contido com a aplicação de materiais absorventes, skimmers, bombeamento a vácuo ou outras técnicas de remoção aplicáveis, desde que as condições de segurança o permitam. | Equipe da Base de Emergência | 15 |

| Tabela 7.1 – Ações de Resposta Emergencial |
| --- |
| Ação | Responsável | Passo |
| Avaliação Ambiental |
| Verificar as características físico-químicas, ecológicas e toxicológicas dos produtos envolvidos; Avaliar no local os impactos efetivos ou potenciais aos compartimentos ambientais: corpos d’água, solo, vegetação, ictiofauna e fauna silvestre ou doméstica; Repassar informações à Coordenação de Campo; Determinar, em conjunto com a Coordenação de Campo, ações adicionais de proteção ambiental e métodos de limpeza a serem desenvolvidas pela Equipe da Base de Emergência. | Equipe da Base de Emergência | 16 |
| Limpeza de Ambientes |
| Atentar para o respectivo POR no Anexo VII; Evitar técnicas de limpeza que possam gerar impactos adicionais aos ecossistemas (remoção excessiva de areia, jateamento com alta pressão, pisoteio de manguezais, poda aleatória de vegetação, etc.; e Recolher e atender animais moribundos ou mortos. | Equipe da Base de Emergência | 17 |

| Tabela 7.1 – Ações de Resposta Emergencial |
| --- |
| Ação | Responsável | Passo |
| Comunicação Corporativa |
| Manter contato periódico com a Coordenação Geral para atualizar informações; Preparar informes/releases para a imprensa; Orientar o Coordenador de Campo e/ou realizar coletivas com a imprensa e autoridades públicas; Efetuar a comunicação com acionistas, investidores, clientes e empresas coligadas; Realizar a comunicação junto às comunidades afetadas; Apoiar a comunicação junto aos familiares das vítimas; e Preparar informes para comunicação interna do terminal. | Assessoria de comunicação | 18 |
| Gestão dos Aspectos Legais |
| Interlocução com o Ministério Público, Poder Judiciário, Policias Civis e Militares; e Validação prévia dos aspectos legais contidos nos comunicados ao público externo. | Assessoria jurídica | 19 |

| Tabela 7.1 – Ações de Resposta Emergencial |
| --- |
| Ação | Responsável | Passo |
| Gestão de Resíduos |
| Recolher, acondicionar e armazenar todos os resíduos gerados durante as ações de resposta; Garantir que o recolhimento, manuseio e armazenamento de resíduos atendam a: não comprometer a segregação, retirar somente os resíduos contaminados, não danificar os recipientes contenedores (big bags e tambores), não propiciar vazamentos e/ou derramamentos; Identificar com rótulos o tipo de resíduo, data, local e atividade de origem, responsável e cadastrar em planilhas os inventários; Obter autorização do órgão ambiental para o transporte dos resíduos, bem como sua disposição final; Orientar os envolvidos na emergência quanto à segregação dos resíduos comuns gerados nas refeições e sanitários, bem como na localização dos coletores específicos para disposição destes resíduos; Acondicionar os resíduos comuns temporariamente em tambores, big bags, caçambas, ou no próprio coletor, identificando os recipientes adequadamente; e Disponibilizar local seguro, para armazenamento temporário dos resíduos comuns gerados na refeição e sanitário, observando as características do local objetivando facilidade de remoção e movimentação destes resíduos. | Coordenador de Campo e Equipe da Base de Emergência | 20 |

| Tabela 7.1 – Ações de Resposta Emergencial |
| --- |
| Ação | Responsável | Passo |
| Encerramento das Operações |
| Avaliar se todas as ações relacionadas ao meio ambiente foram adotadas; Avaliar se todas as ações relacionadas ao combate e contenção do vazamento foram adotadas; Informar à Coordenação de Campo o final das atividades na sua esfera de atuação; e Desmobilizar equipes e recursos. | Equipe da Base de Emergência | 21 |
| Verificar se todas as equipes e recursos materiais das frentes de trabalho foram desmobilizados; Informar à Coordenação Geral o final das atividades na sua esfera de atuação; e Desmobilizar equipes e recursos. | Coordenação de campo | 24 |
| Avaliar se todas as ações relacionadas às questões jurídicas foram finalizadas; Informar à Coordenação de Campo o final das atividades na sua esfera de atuação; e Desmobilizar equipes e recursos. | Assessoria jurídica | 25 |

| Tabela 7.1 – Ações de Resposta Emergencial |
| --- |
| Ação | Responsável | Passo |
| Encerramento das Operações |
| Avaliar se todas as ações relacionadas à comunicação com imprensa foram finalizadas; Informar à Coordenação de Campo o final das atividades na sua esfera de atuação; e Desmobilizar equipes e recursos. | Assessoria de comunicação | 26 |
| Decretar o final da fase emergencial de comum acordo com as autoridades públicas presentes no local; e Comunicar ao Gestor do Terminal o final dos trabalhos. | Coordenação geral | 27 |

| Tabela 7.2 – Ações Pós-emergenciais |
| --- |
| Ação | Responsável | Passo |
| Tratar e dispor os resíduos; Restaurar as áreas atingidas; Monitorar a qualidade das águas afetadas. Descontaminar as roupas de proteção e equipamentos de monitoração e combate utilizados pela equipe de atendimento. | Equipe da Base de Emergência | 1 |
| Avaliar a operação, analisando as ações adotadas, os resultados obtidos, para subsidiar a revisão e o conseqüente aperfeiçoamento do plano. | Coordenação de Campo | 3 |
| Consolidar o preenchimento do formulário de acidente. | Equipe da Base de Emergência | 4 |
| Elaborar relatórios sobre o atendimento da respectiva equipe. | Equipe da Base de Emergência | 5 |
| Elaborar relatório técnico consolidado sobre o atendimento à emergência. | Coordenação de campo | 6 |
| Promover a investigação do acidente e gerar relatório de análise crítica com plano de ação preventiva e corretiva. | Coordenação geral | 7 |
| Acompanhar o cumprimento do plano de ação preventiva e corretiva. | Coordenação geral | 8 |
| Adotar ações de comunicação corporativa para médio e longo prazo: relação com investidores, clientes, transportadoras, autoridades públicas e comunidades; e Prestar assessoramento psicológico e saúde às comunidades afetadas. | Coordenação geral; Assessoria de comunicação | 9 |
| Acompanhar a destinação final dos resíduos. | Equipe da Base de Emergência | 10 |
| Providenciar, acompanhar e gerenciar investigação de eventuais áreas degradadas pelo vazamento e, se necessário, adotar ações de remediação sob orientação dos órgãos ambientais. | Coordenação geral | 11 |
| Providenciar, monitorar e gerenciar recuperação da flora e fauna afetadas sob orientação dos órgãos ambientais. | Coordenação geral | 12 |
| Viabilizar o ressarcimento de comunidades afetadas. | Coordenação geral | 13 |
| Repor estoques de materiais para atendimento emergencial. | Equipe da Base de Emergência | 14 |
| Contabilizar custos diretos e indiretos (lucro cessante, perda de ativos, indenizações, multas ambientais, etc.) | Coordenação geral | 15 |
| Representar a empresa nos inquéritos e processos judiciais e/ou administrativos instalados por conta do acidente. | Assessoria jurídica | 16 |